## Slide 1: 高纯锗前端电子学研制进展 Towards sub-electron noise
报告人：邓智
清华大学
2024年12月

## Slide 2: 大纲
前端电子学研制进展情况 @ 2024
Towards sub electron noise
小结与展望

## Slide 3: 前端电子学研制情况 @ 2024
01

## Slide 4: CDEX前端电子学
近前端（VFE）电路
  前放：CMOS ASIC
鸟巢（BN）电路
  双增益+信号驱动
  校准信号扇出
  HV滤波

## Slide 5
CMOS前放ASIC：L3GeROC
工艺 | GF 350nm
ENC | 6.5 e- @ 77K 12μs
能量分辨率 | 3.9 keV @ 662 keV
工艺 | XFAB 350nm
ENC | 8.9 e- @ 77K 12μs
能量分辨率 | 600 eV @ 122 keV
工艺 | GF 350nm
ENC | 9.7 e- @ 77K 12μs
能量分辨率 | 640 eV @ 122 keV
工艺 | GF 180nm
ENC | 3 e- @ 77K 12μs
能量分辨率 | 待测
2011
2018
2021
2023

## Slide 6: L3GeROC-2023
设计改进
  减小输入PAD走线宽度寄生电容
  加入power-on-reset模块上电复位
  加入Line Driver，提高电源抑制比（PSRR）
芯片整体结构
power-on-reset模块
输入PAD改进
芯片版图

## Slide 7: L3GeROC-2023
测试系统
芯片版图
测试板
测试系统

## Slide 8: L3GeROC-2023
测试结果
动态范围和线性
瞬态波形
前放输出
成形输出
动态范围和线性
零电容噪声
3 e-

## Slide 9: L3GeROC-2024
2024最新版前放（GF180nm）
  解决2023年版前放在77K低温下上电复位异常的问题；校准、复位优化……
  布局调整，减小输入端打线引入的电容，尺寸减小~1.5𝑚𝑚×1.5𝑚𝑚
  2025年1月中旬芯片回片
L3GeROC-2023芯片版图
L3GeROC-2023芯片版图

## Slide 10
硅基板
  厚度：300um
  单板尺寸：23.8mm × 16.6mm
  单晶圆数量：61
两个不同版本：
  L3GeROC-2011版前放
  L3GeROC-2024版前放
VFE硅基板电路

## Slide 11
装配流程优化
  芯片打线和元器件粘接
  前放板穿线、线缆粘接、加热固化
  转接板穿线、线缆粘接、加热固化
VFE装配
穿线
线缆粘接
加热固化

## Slide 12: BirdNest电路板
电路设计
  高压滤波
  为ASIC前放提供电源、复位、校准信号
  对ASIC前放输出信号160us CR滤波，增益2/20
单路版本

## Slide 13: BirdNest电路板
测试结果 @ 77K
  瞬态
  低增益tr=34.2ns，高增益tr=141.7ns
  噪声
  低增益 ENC=4.6e @ τ=12us
  高增益 ENC=1.8e @ τ=12us

## Slide 14: 低温波形采样ADC
200 M 12bit ADC
集成电路学院李福乐课题组
采样频率：200MSps
转换位数：12bit
设计工艺：TSMC65nmLP
输入摆幅：±600mV
功耗：≤15mW
ENOB：≥10bit @fin=100MHz
SFDR：≥78dBc @fin=100MHz

## Slide 15: 低温波形采样ADC
测试结果

## Slide 16: Towards sub-electron noise
02

## Slide 17: Skipper-CCD技术
Skipper-CCD
  通过RG/DG/OG/SG的电压变化实现待测电荷的空间跳转
  对待测电荷实现多次不相关的测量，使用统计方法降低测量噪声

## Slide 18: 基于电荷转移的降噪读出
通过电荷转移实现电荷的多次测量
  增益切换  电荷在输入和反馈电容转移
   实现同一电荷的多次测量
V2
V0
信号到达
V1

## Slide 19: 基于电荷转移的降噪读出
电路仿真
  输入电容20pF，漏电流1fA
  单次测量最佳达峰时间20us，ENC~20个电子
  瞬态噪声仿真

## Slide 20: 基于电荷转移的降噪读出
电路仿真：瞬态噪声
  对同一个电荷量进行多次“不相关”的测测量
  对多次测量结果进行平均，使用统计方法降低噪声
ENC与电荷转移次数的变化
成形输出
V2
V0
信号到达
V1
详见刘灿文明天的报告

## Slide 21: 小结与展望
03

## Slide 22: 小结
基本完成可用于CDEX-50的前端电子学的研制，下一步将在CJPL-II开展探测器的联合调试
  VFE：ASIC前放、硅基板、低本底电缆、转接板
  BN：双增益、驱动  波形采样
提出一种基于电荷转移的前放降噪读出电路的方法，通过电路仿真初步验证

## Slide 23: 展望：3D Stacked SPADs
Stacking two layers:
  Sensor: spad microcells
  ROIC: quenching and processing circuits
Photon to digital with high fill factor
and good timing resolution
Possible radiation harden by disable hot
microcells individually
Wang, Z et al. A 64 × 128 3D-Stacked SPAD Image Sensor for Low-Light Imaging. Sensors 2024, 24, 4358.

## Slide 24: Analog vs. Digital
Photon sensor and readout electronics are integrated together
   No need for front-end and ADC!
Change the signal processing chain significantly
  Very fast discrimination
  Digital hit summing
Implementation
  2D: sensor and readout on the same wafer
  3D: sensor and readout on two layers
York Hamisch et al., Photon counting with arrays of digital SiPMs, SiPM event, CERN, 2011

## Slide 25: Prototype Chip
64 x 16
Originally developed for lidar applications
Microcell size: 10um x 10um, passive quenching, output = 1 when hit
Counting the number of hits (hitsum) in an 64 x 16 array in 1 ns continuously for a certain period, equivalent to 1 GSPS waveform sampling
SPAD
……
……

## Slide 26: Test Setup
Illuminated by an Laser source (905nm) with three different attenuations: low/medium/high
The laser duration is ~20 ns with about 10 ns rising/falling time
Record hitsum in every 1 ns for 2048 ns for one pulse as signal waveforms in 1 GSPS
Record 100 pulse waveforms under each light attenuation
Laser
Test Board
Spad
ROIC
attenuator
Trigger

## Slide 27: Raw Waveforms
Low
Saturated
Medium
High
20ns
The rise time is about 10 ns at low and medium illumination, and it was reduced to below 1 ns at high illumination due to saturation
The Laser driver/trigger has 5 ns jitter and hence time difference was used for timing evaluation