## Slide 1: HiTS 200 基于超导磁铁的模块化gantry设计
高韵哲
The 8th OCPA 专题加速器学校与研讨会
2026年10月17日

## Slide 2
目录
01
gantry介绍
02
模块化gantry光学设计
03
展望

## Slide 3
gantry介绍
装置 | 离子种类 | 主要参数 | 制造商
Superconducting heavy-ion rotating gantry at NIRS | 碳离子/氦离子 | 旋转角度：±180°，重量：300t 旋转长度：13m，旋转半径：5.45m | Toshiba / QST
Superconducting heavy-ion rotating gantry at yagamata hospital | 碳离子/氦离子 | 旋转角度：±180°，重量：200t 旋转长度：10m，旋转半径：6m | 
Superconducting heavy-ion rotating gantry in design-1 | 碳离子/氦离子 | 旋转角度：±180° 旋转长度：5.08m，旋转半径：3.97m | 
Superconducting heavy-ion rotating gantry in design-2 | 碳离子/氦离子/氧离子/氖离子 | 旋转长度：7.2m，旋转半径：5.4m | 
HIT conventional heavy-ion gantry | 质子/碳离子 | 旋转角度：360°，重量：600t 旋转长度：25m，旋转半径：13m | GSI /Siemens
Danfysik conventional heavy-ion gantry | 碳离子 | 重量：450t 旋转长度：25m，旋转半径：14m | Danfysik
旋转机架是粒子放射治疗系统中，通过机械旋转运动，带动束流输运、偏转、聚焦及照射终端等装置围绕治疗等中心旋转，实现粒子束流多角度精确照射的机电一体化装备

## Slide 4
gantry介绍
装置 | 离子种类 | 主要参数 | 制造商
CCT superconducting carbon-ion gantry-1 | 碳离子 | 旋转角度：±110° 旋转长度：7.64m，旋转半径：5m | CERN-TERA-LBNL
CCT superconducting carbon-ion gantry-2 | 碳离子 | 旋转角度：360°，重量：120t 长度：14.5m，旋转半径：5.75m | 
Double-helical superconducting carbon gantry | 碳离子 | 旋转角度：±90°（光学验证） 长度：10m，旋转半径：4m | 韩国浦项科技大学物理系
Non-Scaling FFAG gantry | 碳离子 | 尺寸：8 m *4 m 、6.8 m *4 m | B.Medical
GSI
Toshiba/QST
CERN

## Slide 5
模块化gantry光学设计
常温gantry
技术成熟
维护简单
磁场受限
尺寸庞大
结构重量大
超导gantry
高场强
高梯度
易复合
低温冷却
失超保护
旋转工况
下可靠性
模块化超导gantry
标准化模块
降低设计难度
可扩展性
运行稳定性
牺牲一部分尺寸、重量
结合束流光学、场强、超导磁铁、低温
恒温器等因素，偏转磁铁角度确定为22.5°
Notes: Gantry的布局形式也有多种，可以斜向上爬升，水平长度增强但可减小垂直旋转半径，但对双向校正的要求较高

## Slide 6
模块化gantry光学设计
匹配方案一point to point（点对点成像）
匹配方案一parallel to point（平行到点成像）
若
匹配方案一rotator matching(相空间旋转匹配)
匹配方案一emittance matching(发射度匹配)
匹配方案一large momentum acceptance matching(大动量接受度匹配)
当
可改善束流水平分布
±10%或更高，一个磁场可覆盖多个能量层

## Slide 7
模块化gantry光学设计
匹配方案一point to point
不同元件位置处Twiss参数在不同角度下会有所不同，光学设计需衡量不同角度下的束流包络（0°和90°）
90°
45°
0°

## Slide 8
模块化gantry光学设计
匹配方案一emittance matching(发射度匹配)
入口束斑横向包络和Twiss参数相同，束流包络在元件处不随旋转角度的变化而变化
90°
45°
0°

## Slide 9
模块化gantry光学设计
匹配方案一emittance matching(发射度匹配)
散射膜：kapton膜（聚酰亚胺）@17.5um
在很薄的厚度下产生适当多重库伦散射，同时保持好的机械稳定性
膜前参数 |  |  | 散射体参数 | 
能量（MeV） | (m) | (m) | rms散角 (mrad) | 旋转角度 （°）
40 | 25 | 5 | 1.333 | 56.96
100 | 25 | 5 | 0.426 | 25.57
160 | 25 | 5 | 0.281 | 30.92
230 | 25 | 5 | 0.2 | 30.45
膜前参数 |  |  | 散射体参数 | 
能量（MeV） |  |  | rms散角 (mrad) | 旋转角度 （°）
40 | 25 | 5 | 1.333 | 56.96
100 | 25 | 5 | 0.426 | 25.57
160 | 25 | 5 | 0.281 | 30.92
230 | 25 | 5 | 0.2 | 30.45
质子
氦离子
膜前参数 |  |  | 散射体参数 | 
能量（MeV） | (m) | (m) | rms散角 (mrad) | 旋转角度 （°）
40 | 60 | 10 | 0.596 | 46.45
100 | 60 | 10 | 0.233 | 49.05
160 | 60 | 10 | 0.171 | 54.18
230 | 60 | 10 | 0.124 | 55.25
膜前参数 |  |  | 散射体参数 | 
能量（MeV） |  |  | rms散角 (mrad) | 旋转角度 （°）
40 | 60 | 10 | 0.596 | 46.45
100 | 60 | 10 | 0.233 | 49.05
160 | 60 | 10 | 0.171 | 54.18
230 | 60 | 10 | 0.124 | 55.25
旋转角度<60°

## Slide 10
模块化gantry光学设计
轨道误差分析
发射度匹配
点对点成像

## Slide 11
模块化gantry光学设计
粒子三维场跟踪
MADX
RK4_matrix
RB11出口
RB1出口

## Slide 12
展望
向重离子gantry、同步加速器的延展
磁体模块化向单元模块化转变，方便安装和更换
小型化的探索
从易到难：模块化（小角度偏转超导磁铁）→小型化（大偏转角度超导磁铁）